ผู้ผลิตเครื่องชั่ง

ผู้ประกอบธุรกิจ : บริษัท ทีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครื่องชั่งรถยนต์รุ่น : EXAT_ZM3_T302

ส่วนรับน้ำหนัก

  TMS
    ET-CNT6

   RE-6DGL

   ส่วนชั่งน้ำหนัก ZM510

ส่วนชั่งน้ำหนัก ZM305

  Δu = C x x R x e / ( x N )
  Δu = C x x R x e / ( x N )
  Δu = (C x Uexc x R x e ) / ( Emax x N )
  = (1.75 * 10 * 1 * 20) / (45,360 * 6)
  = 350 / 272,160 = 0.0012860082304527 mV.
  = 1.286008230452675 uV.
  U = C x Uexc x R x DL / ( Emax x N)
  = (1.75 * 10 * 1 * 16,000) / (45,360 * 6)
  = 280,000 / 272,160 = 1.02880658436214
  DL x R/N = 16,000 x 1/6 = 2,666.666666666667
  e x R / sqr.root N = 20 x 1/sqr.root 6
  = 20 x (1 / 2.449489742783178)
  = 20 x 0.408248290463863
  = 8.16496580927726
  Q = (Max + DL +IZSR + NUD + T+) / Max
  = (80,000 + 16,000 + 1,600 + 16,000)/80,000
  = 113,600 / 80,000 = 1.42
  Q x Max x R/N = 1.42 * 80,000 x 1/6
  = 113,600 x 0.1666666666666667
  = 18,933.33333333333
  540 Ω to 620 Ω
  96.67 Ω
  21.87 Ω to 1,100 Ω
  9.5238 196
-10oC to +40oC
196 m/mm2

  1. + 0.1 mV/V
    ประกาศกระทรวงพาณิขย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบ